Важной и актуальной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства является осуществление комплекса мер по рациональному использованию энергоресурсов. Сектор многоквартирного жилья считается одной из самых проблемных областей, в том что касается экономии энергии. 2/3 до 3/4 общего потребления энергии в жилищном секторе - это снабжение горячей водой и отопление. Основные факторы, которые влияют на потребность в отоплении, - это климат, размеры отапливаемых площадей, качество внешнего каркаса здания, система отопления

Большинство многоквартирных домов не отвечают современным требованиям энерго- и ресурсосбережения, так как построены они с учетом старых строительных норм. 	Энергосбережение в многоквартирном доме - это прежде всего уменьшение потерь тепла за счет утепления полов, стен, потолков.

Решение проблем энергосбережения в многоквартирном доме также включает в себя:

- проведение энергетического аудита, который даст общую картину потерь тепла в доме и выявит те слабые места, нуждающиеся в решении, и уже после этого можно будет приступать к решению этих проблем, выбирать вариант, наиболее подходящий для того или иного дома;

- сокращение потребления энергии в процессе эксплуатации многоквартирных домов;

- формирование энерго- и ресурсосберегающего поведения жильцов дома;- развитие перспективных направлений строительства дома и эксплуатации жилья;

- установка общедомовых приборов учета расхода холодной и горячей воды, тепловой энергии на горячее водоснабжение и отопление) и квартирных приборов учета холодной и горячей воды;

- внедрение ресурсосберегающих технологий, новых материалов.

. Краткий перечень мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирного дома

На основании проведенных мероприятий по эн6ергосбережению определяется класс энергоэффективности многоквартирного жилого дома, управляющая организация и собственники дома обязаны поместить указатель класса энергоэффективности на фасаде здания.

Собственники зданий, строений, сооружений обязаны в течение всего срока их эксплуатации не только обеспечивать установленные показатели энергоэффективности, но и проводить мероприятия по их повышению. Это также является обязанностью организации, ответственной за содержание многоквартирного жилого дома. Один раз в пять лет показатели энергоэффективности должны пересматриваться в направлении улучшения.

Организация, ответственная за содержание жилого дома обязана доводить до сведения собственников жилых помещений предложения по энергосбережению, разрабатывать планы и мероприятия, в отопительный период регулировать подачу тепла в целях его сбережения.

1. Энергоэффективность многоквартирного дома можно повысить за счет повышения теплового сопротивления ограждающих конструкций, если будут проведены следующие мероприятия:

- облицовка наружных стен, перекрытий над подвалом теплоизоляционными плитами (пенопласт под штукатурку, минераловатные плиты, плиты из вспененного стекла и базальтового волокна), эффект снижения теплопотерь (далее эффект) до 40%;

- устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплетов, эффект 2-3%;

- устройство в ограждениях, фасадах прослоек вентилируемых отводимым из помещений воздухом;

- применение теплозащитных штукатурок;

- уменьшение площади остекления до нормативных значений;

- остекление балконов и лоджий, эффект 10 – 12%;

- замена/применение современных окон с многокамерными стеклопакетами и переплетами с повышенным тепловым сопротивлением;

- применение окон с отводом воздуха из помещения через межстекольное пространство, эффект 4-5%;

- установка проветривателей и применение микровентиляции;

- применение теплоотражающих/солнцезащитных стекол в окнах и при остеклении лоджий и балконов;

- остекление фасадов для аккумулирования солнечного излучения, эффект от 7 до 40%;

- применение наружного остекления имеющего различные характеристики накопления тепла летом и зимой;

- установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов и в квартирах;

2. Повысить энергоэффективность системы отопления многоквартирного дома можно при реализации следующих мероприятий:

- заменой чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые;

- установкой термостатов и регуляторов температуры;

- применением систем поквартирного учета тепла (установке индикаторов тепла, температуры);

- реализацией мероприятий по расчету за тепло по количеству установленных секций и месту  расположения радиаторов отопления;

- установкой теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, эффект  1 – 3%;

- применением регулируемого отпуска тепла (по времени суток, по погодным условиям, по температуре в помещениях);

- применением контроллеров в управлении работой теплопункта;

- применением поквартирных контроллеров отпуска тепла;

- сезонной промывкой отопительной системы;

- установкой фильтров сетевой воды на входе и выходе отопительной системы;

- дополнительным отоплением через отбор тепла от теплых стоков;

- дополнительным отоплением при отборе тепла грунта в подвальном помещении;

- дополнительным отоплением за счет отбора излишнего тепла воздуха в подвальном помещении и в вытяжной вентиляции (возможное использование для подогрева притока и воздушного отопления мест общего пользования и входных тамбуров);

- дополнительным отоплением и подогревом воды при применении солнечных коллекторов и тепловых аккумуляторов;

- использованием неметаллических трубопроводов;

- теплоизоляцией труб в подвальном помещении дома;

- переходом при ремонте к схеме поквартирного отопления;

3. Повысить энергоэффективность вентиляционных систем путем снижения издержек на вентиляцию и кондиционирование возможно при  внедрении следующих мероприятий:

- применением гравитационных систем вентиляции;

- установкой проветривателей в помещениях и на окнах;

- применением систем микровентиляции с подогревом поступающего воздуха и клапанным регулированием подачи;

- исключением образования сквозняков в помещении;

- применением в системах активной вентиляции двигателей с плавным или ступенчатым регулированием частоты;

- применением контроллеров в управлении вентсистем;

- применением водонаполненных охладителей в ограждающих конструкциях для отвода лишнего тепла;

-подогревом поступающего воздуха за счет охлаждения отводимого воздуха;

- использованием тепловых насосов для выхолаживания отводимого воздуха;

- использованием реверсивных тепловых насосов в подвалах для охлаждения воздуха, подаваемого в приточную вентиляцию;

- регулярным информированием жителей о состоянии вентсистемы, об исключении сквозняков и непроизводительного продува помещений дома, о режиме комфортного проветривания помещений.

4. Энергоэффективность в системах водоснабжения, экономия холодной и горячей воды многоквартирного дома будет достигаться реализацией следующих мероприятий по энергоэффективности:

- установкой общедомовых счетчиков горячей и холодной воды;

- установкой квартирных счетчиков расхода воды;

- установкой счетчиков расхода воды в помещениях, имеющих обособленное потребление;

- установкой стабилизаторов давления (понижение давления и выравнивание давления по этажам);

- теплоизоляцией трубопроводов ГВС (подающего и циркуляционного);

- подогревом подаваемой холодной воды (от теплового насоса, от обратной сетевой воды и т.д.);

- установкой экономичных душевых сеток;

- установкой клавишных кранов и смесителей;

- установкой шаровых кранов в точках коллективного водоразбора;

- установкой двухсекционных раковин;

- установкой двухрежимных смывных бачков;

- использованием смесителей с автоматическим регулированием температуры воды;

- регулярным информированием жителей о состоянии расхода воды и мерах по его сокращению.

5. Экономия электрической энергии достигается при реализации следующих мероприятий по повышению энергоэффективности энергосистемы дома:

- заменой ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники;

- применением систем микропроцессорного управления частнорегулируемыми приводами электродвигателей лифтов;

- заменой применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники;

- применением фотоакустических реле для управляемого включения источников света в технических этажах и подъездах домов;

- установкой компенсаторов реактивной мощности;

- применением энергоэффективных циркуляционных насосов, частотно-регулируемых приводов;

- пропагандой применения энергоэффективной бытовой техники класса А+, А++;

- использованием солнечных батарей для освещения здания;

- регулярным информированием жителей о состоянии электропотребления, способах экономии электрической энергии, мерах по сокращению потребления электрической энергии на обслуживание общедомового имущества.

6. Экономия газа достигается при реализации следующих мероприятий:

- применением энергоэффективных газовых горелок в топочных устройствах блок котельных;

- применением систем климат-контроля для управления газовыми горелками в блок котельных;

- применением контроля для управления газовыми горелками в квартирных системах отопления;

- применением программируемого отопления в квартирах;

- использованием в быту энергоэффективных газовых плит с керамическими ИК излучателями и программным управлением;

- применением газовых горелок с открытым пламенем в экономичном режиме.

Мероприятия, рекомендуемые собственникам квартир и помещений в многоквартирном доме

- Ремонт унитазов или замена на экономичные модели.

- Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели.

- Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы.

- Ремонт или установка воздушных заслонок.

- Установка теплоотражающих пленок или энергосберегающих стекол на окна.

- Заделка и уплотнение оконных блоков.

7. Замена оконных и балконных блоков на современные пластиковые и алюминиевые конструкции.